Nové technické podmínky dle DIN 14679 – (Bateriové nabíječky)

Od 20.7.2007 začala v SRN platit norma DIN 14679, která stanovuje některé podmínky, které by měly splňovat i zařízení Rettbox, protože se jedná o napájení nabíječky umístěné před akumulátorem v autě (při připojení 230V).

- je požadováno zařízení v izolační třídě II, t.j. skříň zařízení musí být z plastu (nevodivého materiálu), kovové části nesmí mít žádny kontakt s karoserií

- napájení musí být v souladu s normou IEC EN 60 309-1

- napájecí zařízení musí být v krytí IP 55

Případě použití napájecích systému vozidel jsou požadavky naplňovány následujícím způsobem

ad. 1

nelze použít některé systémy s kovovou kostrou přímo montovanou na karoserii vozidla, musí být od karoserie odizolováno, nové provedení Rettbox v plastové skříni podmínku naplňuje

ad. 2.

nelze použít „domovní zásuvky a vidlice“ pro připojení , norma IEC EN 60 309-1 (Vidlice a zásuvky pro průmyslové použití – všeobecné požadavky) požaduje použití výhradně průmyslové zásuvky – např. CEE nebo též Maréchal!!

ad. 3

standardní provedení průmyslových zásuvek je buď v krytí IP 44 (nebo IP 67, pro operativní použití napájení vozidel obtížně použitelné, nevyhovuje ani teoreticky campingová přípojka ABL-SURSUM, krytí IP 44), Rettbox má krytí IP 55

A dále:

Při napájení 24V (nabíječka v garáži – na rozvodu) má být spojení se dvěma pomocnými kontakty ke hlídání napájecího proudu.

Rettbox navíc zajišťuje automatické odpojení a možnost napájení tlakovým vzduchem. Toto již není předmětem normy, ale všechny požadavky normy jsou zařízením Rettbox naplňovány.

18.07.2007

Kubát, EROCOMM

DIN 14679

Feuerwehrwesen - Ladegeräte zur Erhaltungsladung von Starterbatterien und Zusatzbatterien für Sonderanwendungen - Anforderungen und Prüfung

(Požární technika – nabíječky k udržovacímu napájení startovacích baterií a přídavných baterií k zvláštnímu použití – požadavky a zkoušení)