Cisternová automobilová stříkačka  pro hašení lesních požárů

CAS 15/4000/240-S3LP

(HZS Středočeského kraje)

na podvozku Mercedes Benz Unimog U 5000 L

## Cisternová automobilová stříkačka s podvozkem 4x4 určená pro terénní provoz 
(i mimo zpevněné komunikace)

Rozměry: délka  -  6 700 mm

výška -  3 050 mm

šířka -   2 550 mm

Celková hmotnost:   14.100 kg (hmotnostní třída S)

Motor:  řadový přeplňovaný čtyřválec, diesel, EURO IV, výkon 160 kW

brodivost 1.200 mm

Kabina osádky: 3 sedadla

Nádrž na vodu: 4 000 l

Nádrž na pěnidlo: 240 l

Výkon čerpadla:  1.500 l min-1 při sací výšce 3 m a jmenovitém tlaku 10 bar