##### TECHNICKÉ PARAMETRY DODANÉ TECHNIKY:

##### Cisternové automobilové stříkačky

###### CAS 15/2200/135- M 2 Z

dodavatel: THT, s.r.o.

#### na podvozku MERCEDES-BENZ ATEGO 1426 AF 4x4

#### (21 ks – HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje, HZS Pardubického kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Jihočeského kraje, HZS Královehradeckého kraje, HZS Plzeňského kraje, Odborné učiliště požární ochrany Frýdek – Místek)

#### 2) na podvozku MAN TGM 13.240 4x4 BL

#### (16 ks – HZS kraje Vysočina, HZS Olomouckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, 
HZS Ústeckého kraje, HZS Libereckého kraje)

3) na podvozku RENAULT MIDLUM 240.14 MEDIUM P 4x4  (3 ks – HZS Zlínského kraje, HZS Karlovarského kraje)

Požární automobil v základním provedení, pro smíšený provoz  (částečně i mimo zpevněné komunikace).

Rozměry: délka  -   Mercedes – 7 360 mm, MAN – 7 150 mm, Renault – 7 240 mm

šířka  -   Mercedes – 2 520 mm, MAN – 2 520 mm, Renault – 2 520 mm

výška  -   Mercedes -  3 270 mm, MAN – 3 230 mm, Renault – 3 300 mm

Hmotnost:   do 14 000 kg (hmotnostní třída M)

Motor:  DAIMLER OM 906 LA.IV12  188 kW,   (měrný výkon 13,43 kW/t)

MAN D 0836 LFL 53  176 kW   (měrný výkon  12,57 kW/t)

RENAULT Dxi7 240 ECO6 TRO 177 kW    (měrný výkon  12,64 kW/t)

Kabina osádky:     6 osob

Nádrž na vodu:      2 200 l

Nádrž na pěnidlo: 135 l

### Výkon čerpadla:  1500 l za minutu  při tlaku 1 MPa, 3 m sací výšky

vysokotlaká část: 250 l za minutu při tlaku 4 MPa

Zařízení  prvotního zásahu:

- průtokový naviják s elektrickým pohonem  pro zpětné navíjení  vybavený hadicí DN 25 o délce 60 m s připojenou proudnicí

- požární hadice 52 s proudnicí pro hašení vodou a pěnou

Součástí automobilu je mj. výsuvný osvětlovací stožár a elektrocentrála.

Vedle požárního příslušenství daného právními přepisy jsou tyto cisternové automobilové stříkačky vybaveny také hydraulickým vyprošťovacím zařízením.