NABÍDKOVÝ LIST- POJÍZDNÁ PROVOZNÍ NÁDRŽ PPN 3

TYP CERNIN s.r.o. Kružberk 38, 747 86

Výrobní závod Budišov nad Budišovkou, Berounská 399, IČO: 258 19 453

Adresa zákazníka: …………………………………………………………………………..

Smluvně odpovědná osoba………………………………………………………..............

IČO:                               DIČ:                            e-mail:                     telefon:

Technické údaje standardní provedení :                                                                  Dodávka na přání za příplatek:

Cena: 299.000,--Kč

Objem nádrže:                                      3.000 litrů motorová nafta

Průměr nádrže                                      1.600 mm

Délka skladovacího prostoru                1.800 mm

Celková délka s podvozkem                 3.680 mm

Celková šířka:                                       1.500 mm

Výška:                                                   2.300 mm

Pohotovostní hmotnost PPN 3:             1.650 kg

Maximální hmotnost:                             4.200 kg

Podvozek:                                             odpružený, jednoosý,

pneu 28“x12,5“-159,75

SUPER

Brzdy:                                                    Pneumatické jednookruhové +

mechanická parkovací brzda

Materiál nádrže:                                    S235JRG2 ( ocelový plech 6mm)

Jednoplášťová nádrž s vlnolamy

Dle EN 12285-2

Nátěr:                                        Dvousložková barva odstín žlutý RAL

Plnící hrdlo vč.měření:              VK 80 - 3" závit, MB 80 - 3" víčko                           Plnění z AC Uzavírací klapa 3“, Zpětná klapa 3“,

plnění pistolí, přes MB 80                                        VK80, MB80   cena: 15.900,--Kč

Průlez:                                       DN 600

Protišlehová pojistka:                LTD 18, DN 50, s překlápěcím KIPP ventilem

Výdejní stojan:                          PPHFA                                                                     Výdejní stojan MC 50, 50 uživatelů, včetně

software s navedením do PC uživatele

Napájení:                                   12/24V,                                                                   230V, 50Hz,

Vydávané množství:                  30 l/min. motorová nafta                                         60 l/min.        cena:  55.990,--Kč

Pistole:                                       HUSKY s automatickým vypínáním

Osvětlení:                                   zadní skupinová světla 24V

Další výbava:                             hasící přístroje 2x6 kg v bezpečnostních

krytech

Označení:                                  Tabulky dle ADR  trojúhelník, kosočtverec

s vyznačení stupně hořlavosti číselný

znak pro motorovou naftu 30/1202

Plynové vzpěry:                          Pro zvedání zadního čela 2x2000N

(zastřešení místa a obsluhy na

manipulační ploše).

Maximální povolená rychlost:    40 km/h

Kontinuální měření:                                                                                                    OCIO stav hladiny v litrech a signalizace stavu

Cena: 11.520,--Kč

Poznámka:

Termín dodání:                                                           Platební podmínky:

Záruční podmínky:                                                     Servis:

Za dodavatele:                                                           Za objednatele:

Dne:                                                                            Dne: