POŽIARNE NEBEZPEČENSTVO SVIEĆOK A ICH HODNOTENIE

Karol Balog – Tomáš Štefko1 – Hana Kobetičová1

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá s požiadavkami na požiarnobezpečné charakteristiky sviečok a experimentálnymi postupmi umožňujúcimi posúdiť kvalitu sviečok dodávaných na trh. V súčasnosti na európskom trhu je voľný pohyb tovaru a v súvislosti s tým sa objavujú výrobky charakteru sviečok, ktoré mnohokrát komplexne nevyhovujú požiadavkám súčasných technických noriem.

Kľúčové slová: sviečky, bezpečnostné značenie sviečok, rýchlosť horenia, tvorba dymu

Úvod

Európske normy EN 15494:2007 (Sviečky. Bezpečnostné označenia výrobku), EN 15493:2007 (Sviečky. Špecifikácia na požiarnu bezpečnosť) a EN 15426:2007 (Sviečky. Špecifikácia správania sa pri tvorbe sadzí) sa zaoberajú špecifickými nebezpečenstvami a ohrozeniami pri horení sviečok. V súčasnosti nie sú k dispozícii európske normy pre svietniky, nádoby na sviečky a príslušenstvo.

Sviečky sa považujú za zmesi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Klasifikácia a označovanie by sa preto mali vykonať v súlade s uvedeným nariadením. Dôležité je pritom zohľadniť informácie o senzibilizujúcich vonných zložkách vyvolávajúcich alergie. Množstvo olova a niklu vo sviečkach majú byť na čo najnižšej úrovni a namali prekročiť maximálne stanovené hodnoty.

Sviečka je výrobok pozostávajúci z jedného alebo viacerých horľavých knôtov v palivovej hmote, ktorá je pri izbovej teplote (20 – 27)oC tuhá alebo polotuhá. Hlavnou funkciou sviečky je udržať plameň, ktorý poskytuje svetlo. Výrobok zahŕňa aj prípadné krycie nátery a predmety alebo látky v palivovej hmote.

Európske požiadavky na kvalitu sviečok

Od  roku 2008 sú u nás zavedené technické normy, ktoré majú prispieť ku zvýšenej bezpečnosti pri používaní sviečok v spoločnosti a zároveň sa tým vytvoril právny rámec pre zabezpečeovanie kvality vyrábaných sviečok zo strany výrobcov. Sú to nasledovné technické normy:

- STN EN 15494:2008 		Sviečky.Bezpečnostné označenia výrobku

- STN EN 15493:2008 		Sviečky. Špecifikácia na požiarnu bezpečnosť

- STN EN 15426:2008 		Sviečky. Špecifikácia správania sa pri tvorbe sadzí

Bezpečnostné značenie sviečok

Bezpečnostné značenie sviečok podľa európskej normy EN 15494 kombinuje všeobecné výstražné značenie (obr. 1) s doplňujúcimi bezpečnostnými informáciami. Piktogramy prislúchajúce jednotlivým bezpečnostným inštrukciám sú uvedené v tab. 1 až tab.3. Ak sú informačné texty zvolené namiesto bezpečnostných značiek potom musia byť napísané v príslušnom jazyku krajiny, v ktorej sú sviečky uvádzané na trh. Bezpečnostné značky musia byť na obale viditeľné a čitateľné, alebo uvedené na letáku produktu v mieste predaja.

Obr. 1 Všeobecné bezpečnostné značenie

Doplnkové bezpečnostné informácie a značenie musia byť umiestnené pod alebo vedľa všeobecného bezpečnostného značenia.

Tab. 1  Doplnkové bezpečnostné značenie podľa normy EN 15494

| Piktogram | Popis |
| --- | --- |
|  | Nikdy nenechajte horiacu sviečku bez dozoru |
|  | Horiacu sviečku dajte mimo dosahu detí a zvierat |
|  | Vždy nechajte medzeru medzi horiacimi sviečkami odporučenú výrobcom |
|  | Nenechajte horieť sviečky v blízkosti horľavých predmetov |

Tab. 2  Povinné doplnkové bezpečnostné značenie sviečok podľa normy EN 15494

| Piktogram | Popis |
| --- | --- |
|  | Neumiestnite sviečku do prievanu |
|  | Neumiestnite sviečku v blízkosti zdroja tepla |
|  | Postavte sviečku do vodorovnej polohy |
|  | Zastrihnite sviečku približne do výšky 1 cm pred zapálením |
|  | Vždy sviečku zhaste, nie sfúknite |
|  | Vždy použite svietnik |

Tab. 3  Nepovinné doplnkové bezpečnostné značenie podľa normy EN 15494

| Piktogram | Popis |
| --- | --- |
|  | Chráňte tekutý vosk od zápaliek a trosiek aby nedošlo k ich plápolaniu |
|  | Čajové sviečky používajte len v držiakoch a vo vyhrievacích kachliach s dostatočným vetraním |
|  | Nepohybujte s horiacou sviečkou |
|  | Používajte vhodné sklo alebo držiaky, lebo tieto sviečky skvapalnia pri horení |
|  | Nikdy nepouži tekutinu na zahasenie |

Požiarna bezpečnosť sviečok

Technická norma STN EN 15494 : 2008 Sviečky.Špecifikácia na požiarnu bezpečnosť stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre požiarnu bezpečnosť sviečok na vnútorné použitie. Požiadavky zahŕňajú stabilitu, druhotné zapálenie, výšku plameňa, správanie sa pri samočinnom zhasnutí na konci procesu horenia, opätovné zapálenie po zhasnutí.

Skúška stability sa vykonáva na nehoriacej sviečke, ktorá sa umiestni na naklonenú rovinu o (10 ± 0,2)o oproti horizontálnej rovine takým spôsobom, pri ktorom sa pravdepodobne prevráti.

Skúška horenia sa vykonáva vo vertikálnej polohe sviečky umiestenej na nehorľavej podložke. Horenie sviečok sa hodnotí podľa skúšobného cyklu horenia (tab. 4). Vizuálne pozorovania horenia sviečky sa robia 5 minút po zapálení, potom v najmenej hodinových intervaloch počas horenia a pri zhášaní a samozhášaní.

Výška plameňa horiacej sviečky sa meria a zaznamenáva sa 5 minút po zapálení a pred zhasnutím v každom cykle horenia.

Tab. 4 Cykly skúšky horenia pre sviečky podľa STN EN 15493

| Druh sviečky | Cyklus skúšky horenia |
| --- | --- |
| Plávajúce sviečky, sviečky v nádobkách a sviečky predávané na trhu ako samozhášacie s hmotnosťou pod 40 g (vrátane čajových sviečok). | Sviečka nepretržite horí, pokiaľ sama nezhasne. |
| Plávajúce sviečky a sviečky v nádobkách s hmotnosťou nad 40 g. | Sviečka horí 4 h, potom je prestávka minimálne 1 h. Horenie pokračuje v cykloch, pokiaľ sama nezhasne. |
| Sviečky s hmotnosťou pod 40 g (vrátane plávajúcich sviečok a sviečok v nádobkách). | Sviečka nepretržite horí po zostatkovú výšku 10 mm. |
| Sviečky s hmotnosťou nad 40 g (vrátane plávajúcich sviečok a sviečok v nádobkách) | Sviečka horí 4 h, prestávka minimálne 1 h. Sviečka nepretržite horí ďalej po zostatkovú výšku 20 mm. |

Tvorba sadzí pri horení sviečok

Technická norma STN EN 15426:2008 Sviečky. Špecifikácia správania sa pri tvorbe sadzí definuje požiadavky a stanovuje skúšobné metódy na meranie znečisťovania od sadzí a indexu sadzí sviečok, ktoré sa  používajú v interiéri. Táto norma platí aj pre jednotlivé sviečky s knôtmi s priemerom až do 100 mm a pre sviečky, ktoré majú ekvivalentnú plochu prierezu.

Pri skúške sa stanovuje stupeň znečistenia skúšobnej sklenenej doštičky sadzami uvoľňujúcimi sa v priebehu horenia sviečky. Stupeň znečistenia sadzami sa stanovuje tzv. indexom zadymenia. Skúšobná zostava pozostáva z valca oceľovej sieťoviny a meracej jednotky umožňujúcej merať oslabenie intenzity svetla prechádzajúcej cez zadymené skúšobné sklíčko. Meracia jednotka sa skladá z indikátora a meracej komory. Meracia komora pozostáva zo zdroja svetla, upínača sklenej podložky, krytu s odrážajúcim povrchom so zabudovanou fotodiódou, ktorá je prepojená s indikátorom. Sadze, ktoré sú emitované horiacou sviečkou umiestenej vo valci z oceľovej sieťoviny sú zachytávané na sklenenú doštičku. Následne sa stanovuje oslabenie intenzity svetla prechádzajúceho cez sklenenú doštičku znečistenú sadzami a na základe získaných hodnôt sa stanovuje index tvorby sadzí prepočítaný na jednu hodinu horenia sviečky. Na obr. 2 je fotografia skúšobného valca so sviečkou a sklenenou doštičkou nad horiacou sviečkou a meracie zariadenie na vyhodnotenie intenzity zadymenia sklenenej doštičky podľa STN EN 15426.

Obr. 2 Skúšobný valec so sviečkou a sklenenou doštičkou nad horiacou sviečkou a meracie zariadenie na vyhodnotenie intenzity zadymenia sklenenj doštičky podľa STN EN 15426

Úbytok na hmotnosti sviečok pri ich horení

Pre potreby experimentálno stanovenia rýchlosti horenia sviečok bolo vybraných z obchodnej siete štyri druhy sviečok a omšová sviečka bola nakúpená z predajne Svätého Vojtecha v Trnave. Rýchlosť odhorievania sa stanovila sledovaním úbytku na hmotnosti sviečky pomocou digitálnych váh v priestore bez pohybu vzduchu počas 20 minút horenia. Teplota skúšobného priestoru bola 21 °C a relatívna vlhkosť 65 %. V tab 5 sú uvedené základné charakteristiky skúšaných sviečok a výsledná hmotnostná rýchlosť horenia.

Tab.5  Charakterizácia sviečok použitých na stanovenie rýchlosti horenia

| Sviečka | Hmotnosť [g] | Výška [cm] | Priemer[cm] | Plocha sviečky [cm2] | Knôt dĺžka/hrúbka [mm] | Rýchlosť horenia [g.min-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II |  |  |  |  |  |
| Konzumná biela | 35,83 | 35,93 | 15,1 | 1,8 | 2,54 | 12/1,5 | 0,108 |
| Klasická fialová | 52,04 | 52,28 | 19,1 | 2 | 3,14 | 9/2 | 0,118 |
| Omšová biela | 233,47 | 242,49 | 16,5 | 5 | 19,63 | 16/2 | 0,124 |
| Ružová valcová | 329,01 | 325,08 | 9,8 | 6,8 | 36,30 | 12/3 | 0,137 |
| Červená | 527,20 | 529,09 | 15,8 | 6,8 | 36,30 | 14/2,5 | 0,097 |

V rámci experimentálneho merania sa použili vždy dve sviečky, ktoré boli  náhodne vybrané zo sady desiatich sviečok. Hmotnostný úbytok na skúšobných sviečkach sa sledoval v päť sekundových intervaloch a bol zaznamenaný do personálneho počítača. Na obr 3  až 5 sú znazornené priebehy hmotnostného odhorievania omšovej sviečky, konzumnej bielej a červenej sviečky.

Obr. 3  Závisloť úbytku na hmotnosti skúšobnej omšovej sviečky od času horenia.

Sviečka č. 1 – výška 16,5 cm, priemer 5 cm, hmotnosť 233,47 g

Sviečka č. 2 - výška 16, 5 cm, priemer 5 cm, hmotnosť 242,49 g

Na obr. 3 je znázornený závislosť úbytku na hmotnosti skúšaných omšových sviečok od času horenia. Sviečky boli identické až na pôvodnú hmotnosť. Celkový priebeh horenia má podobná charakter a difúzne horenie je stabilizované, čo svedčí o dobrej kvalite sviečky.

Obr. 4 Závislosť úbytku na hmotnosti skúšobnej červenej sviečky valcového tvaru

Sviečka č. 1 – výška 15,8 cm, priemer 6,8 cm, hmotnosť 527,20 g

Sviečka č. 2 - výška 15,8 cm, priemer 6,8 cm, hmotnosť 529,0 g

Na základe experimenátlnych skúšok sa dá konštatovať, že priemerný rýchlosť hmotnostného úbytku v priebehu 20 minút horenia je u všetkých sviečok podobná, okrem červenej valcovej sviečky, ktorá mala na povrchu silnú vrstvu červenej farby.

Obr. 5 Závislosť úbytku na hmotnosti skúšobnej bielej konzumnej sviečky valcového tvaru

Sviečka č. 1 – výška 15,1 cm, priemer 1,8 cm, hmotnosť 35,83 g

Sviečka č. 2 - výška 15,1 cm, priemer 1,8 cm, hmotnosť 35,93 g

V rámci experimentálnych meraní bol stanovený aj celkový čas potrebný na vyhorenie celej sviečky. V tab. 6 sú uvedené hodnoty pre jednotlivé skúšané sviečky.

Tab.6  Čas vyhorenia skúšaných sviečok a lineárna  rýchlosť horenia sviečok

| Druh sviečky | Celková doba horenia [hod] | Hmotnostný rýchlosť horenia [g/min-1] | Lineárna rýchlosť horenia [cm/min-1] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II |
| Konzumná | 7,02 | 5,84 | 0,085 | 0,1025 | 0,0304 | 0,043 |
| Fialová | 7,88 | 6,70 | 0,11 | 0,118 | 0,0404 | 0,0432 |
| Omšová | 33,25 | 35,60 | 0,117 | 0,1135 | 0,0082 | 0,0077 |
| Ružová | 42,01 | 43 | 0,1305 | 0,126 | 0,0039 | 0,0038 |
| Červená | 96,02 | 111,62 | 0,0915 | 0,079 | 0,0027 | 0,0024 |

Záver

Sviečky predstavujú veľmi rozšírený výrobok, ktorý sa používa vo veľkej miere v ineriéroch. Technické požiadavky na bezpečnostné značenie, požiarnu bezpečnosť a tvorbu sadzí sviečok predstavuje jednu zo základných požiadaviek na zníženie ohrozenia užívateľa tohto výrobku. Verejnosti sú sviečky dostupné ako napr. stolové/kónické sviečky, valcové sviečky, plávajúce sviečky, sviečky v nádobách, čajové sviečky a gélové sviečky. Môžu obsahovať prísady pridané s cieľom dodať farbu alebo vôňu, zabezpečiť stabilitu voči ultrafialovému svetlu. Pri výbere kvalitnej sviečky je nevyhnutné posudzovať, aby knôt netlel slabo a parafín nespaľoval, ďalej po zapálení a zhorení voľného knôtu nedošlo k zoslabnutiu plameňa alebo v dôsledku slabého plameňa zostal veľký zvyšok po horení. Najčastejšími nedostatkami sú chýbajúce údaje o bezpečnostných upozorneniach, prípadne sú uvedené len v cudzom jazyku, neoprávnené použitie označenia CE, nakoľko ide o neurčené výrobky. Povinné bezpečnostné informácie pre sviečky sú štyri a norma definuje ich značkové aj textové formy. Tieto informácie majú vždy tvoriť súčasť bezpečnostného označenia výrobku. Voliteľných bezpečnostných informácií je jedenásť a v norme sú definované ich značkové aj textové formy. Tieto informácie môžu byť uvádzané najmä v závislosti od typu sviečky.

Zoznam bibliografických odkazov

1. History of Candles.[online].[cit.:2012-03-28; 21:22 SEČ]. Dostupné na internete ˂:http://www.candlecomfort.com/historyofcandles.html

2.  National Candle Association.[ [online].[cit.:2011-12-11; 10:23 SEČ] Dostupné na internete ˂: http://www.candles.org/elements_wicks.html ˃

3.  FARADAY, M.,Lecture 1.[online].[cit.:2012-03-24; 12:46 SEČ]. Dostupné na internete ˂: http://www.rod.beavon.clara.net/Faraday_intro.htm ˃

4.  Períčková, K.: Požiarne nebezpečenstvo horiacej sviečky. [Diplomová práca], Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, MTF STU, 2012. 65s.

5.  STN EN 15494 : 2008 Sviečky. Bezpečnostné označenie výrobkov

6.  STN EN 15426 : 2008 Sviečky. Špecifikácie pre usadzovanie sadzí

7.  STN EN 15493 : 2008 Sviečky. Špecifikácia na požiarnu bezpečnosť

8.  SOI. [online].[cit.:2012-03-24; 12:46 SEČ]. Dostupné na internete ˂:http://www.soi.sk/sk/SOI/Postavenie-SOI.soi˃

Adresy autorov:

Prof. Ing. Karol Balog, PhD.		karol.balog@stuba.sk

Ing. Tomáš Štefko, PhD.		tomas.stefko@stuba.sk

Ing. Hana Kobetičová, PhD.		hana.kobetičova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

Paulínska 16, 917 24 Trnava

# Footnotes

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality, Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovensko, karol.balog@stuba.sk