## Slide 1: Trenažér na úniky NL
nprap. Pavel Pech
HZS Ústeckého kraje
ÚO Litoměřice

## Slide 2: Trenažér na úniky NL
Trenažér se dá vyrobit ze starého nefunkčního bojleru na teplou vodu.

## Slide 3: Trenažér na úniky NL
Na trenažéru se dá reálně simulovat 6 typů úniku NL. Trenažér je opatřen i výměnnými tabulkami ADR.
Jeho výhodou je, že se dá převážet. Z tohoto důvodu je vhodný pro výcviky na stanicích typu P a námětová i prověřovací cvičeni.

## Slide 4: 1. Prasklé potrubí - Použití tlakových bandáží

## Slide 5: 2. Trhlina v plášti cisterny - Použití těsnících vaků

## Slide 6: 3. Utěsnění potrubí - Použití těsnících klínů

## Slide 7: 4. Netěsnost příruby – Dotažení netěsné příruby

## Slide 8: 5. Utěsnění potrubí Ø 150- Použití pneumatických ucpávek

## Slide 9: 6. Utěsnění potrubí Ø 350- Použití pneumatických ucpávek

## Slide 10: Ovládací systém přívodu vody – varianta 1.
Způsob připojení pomocí půlspojky D na požadovaný druh úniku

## Slide 11: Ovládací systém přívodu vody – varianta 2.
centrální připojení
rozvod pomocí pancéřových hadic
pouštění jednotlivých sekcí pomocí ventilů
redukční ventil s manometrem
– pomocí redukčního ventilu
můžeme simulovat výšku cisterny
(vodní sloupec)